## Slide 1: 반도체 공정별 운전조건 최적화 및 실시간 모니터링을 통한 수율 향상
B4조 김민경 서형준 손유정 이영호 이찬희 임솔이
1

## Slide 2
추진 배경
성장하는 세계 반도체 시장에서 국내 수출액의 20%가량이 반도체지만 삼성전자와 SK하이닉스가 양분하는 상황에서 시장점유율 확보를 위해 공정 최적화를 통한 수율 향상과 클레임률 감소
2

## Slide 3
자사 및 업계 현황
벤치마킹 대상인 우수기업의 수율이 80% 이상
당사의 수율은 XX%이기 때문에 수율을 높이기위한 조업 안정화 기술이 필요
타사에서는 AI/빅데이터 기술을 통한 무인화/자동화 공정으로 수율 개선 중
일반적으로 D램의 목표 수율은 90% 이상이지만, 시스템LSI의 목표 수율은 70%로 정하고 있습니다. 때문에 파운드리 사업부는 역대 최고의 수주 물량을 확보하고도 수율 문제로 생산이 지체되면서 가파른 수익성 개선이 이뤄지지 않았습니다.
삼성전자, 5나노 공정수율 60% 확보…2분기 목표수율 도달, 인포스톡 데일리
측정지표 | 가중치 | 현수준 | 목표수준 |  | 
 |  |  | ‘21년 | ‘22년 | ’23년
수율(%) | 45 | X | X | X | X
클레임률(%) | 55 | X | X | X | X
3

## Slide 4
8대 공정이란?
1. 웨이퍼 제조 공정
3. 포토 공정
4. 식각 공정
2. 산화 공정
1. 잉곳 만들기
- 모래에서 추출한 실리콘을 이용해 단결정 실리콘 기둥 잉곳 제작
2. 잉곳 절단하여 웨이퍼 만들기
- 얇은 웨이퍼를 만들기 위해 다이아몬드 톱을 이용해 잉곳을 절단, 잉곳의 크기에 따라 웨이퍼의 지름이 결정
3. 웨이퍼 표면 연마
- 웨이퍼 표면을 매끄럽게 연마
1. 산화막 형성
- 웨이퍼를 외부의 오염물질로부터 보호하기 위해서 웨이퍼 표면에 산소 또는 수증기를 이용해 절연막 역할을 하는 산화막을 형성
2. 두가지 산화막 형성 방법
- 건식 산화 방식과 습식 산화방식
1. 포토마스크 설계
- 원하는 모양을 찍기 위해 마스크 모양 설계
2. 감광제 도포
- 고 품질의 미세한 회로패턴을 새기기 위해 웨이퍼 표면에 빛에 민감한 물질인 감광액을 얇고 균일하게 도포
3. 노광
- 포토마스크에 빛을 쬐여 감광제에 모양 현상
1. 패턴 제거
- 포토 공정에서 새긴 패턴을 액체 또는 기체 화학물질을 이용해 제거, 건식 / 습식의 두가지 방법 존재
2. 건식 식각
- 우리 조의 데이터는 건식 식각, 건식 식각은 습식 식각에 비해 단가가 비싸지만 고성능
4

## Slide 5
8대 공정이란?
5. 증착&이온주입 공정
7. EDS 공정
8. 패키징 공정
6. 금속배선공정
1. 이온주입
- 반도체에 필요한 전기적 특성을 갖추기 위해 웨이퍼 위에 박막을 형성하여 이온 증착, 주요 공정법으로 물리적 기상증착법과 화학적 기상증착법 존재
1. 금속 배선 형성
- 반도체를 구동시키기 위해 전기적 신호가 흐를 수 있는 통로인 금속선 형성, 고온과 화학적인 반응에도 금속 고유의 특성이 변하지 않는 알루미늄, 티타늄, 텅스텐을 주로 사용
1. 전기적 특성검사
- 웨이퍼 상태 반도체 칩의 양품/불량품 선별, 불량 칩 중 수선 가능한 칩의 양품화, 랩 공정 또는 설계에서 발견된 문제점 수정
2. 4단계 EDS공정
- ET Test, Hot/Cold Test, Repair/Fianl Test, Inking의 4단계로 진행
1. 양품 반도체 칩 절단
- 양품으로 판정된 반도체칩을 웨이퍼에서 절단하여 낱개로 분리
2. PCB에 칩 접착
- 반도체 칩과 외부 회로 간 전기신호를 전달할 수 있는 PCB에 칩을 접착
3. 최종 품질 검사
- 패키징 공정이 완료된 반도체는 검사장비를 통해 다시 품질검사 진행
5

## Slide 6
공정 | 잠재원인 | 중요도 | 분석가능성 | 합계 | 선정
공정 주변 환경 | 클린룸 오염도 | 3 | 9 | 12 | O
웨이퍼 제조 공정 | 웨이퍼 불량 | 3 | 1 | 4 | 
산화 공정 | 산화 공정 종류 | 1 | 9 | 10 | O
산화 공정 | 산화막 두께 | 3 | 9 | 12 | O
포토 공정 | 감광제 불량 | 3 | 3 | 6 | 
포토 공정 | 포토 마스크 불량 | 9 | 1 | 10 | O
포토 공정 | 노광 조건 | 9 | 9 | 18 | O
식각 공정 | 식각 속도 미달 | 3 | 3 | 6 | 
식각 공정 | 식각 균일도 | 9 | 3 | 12 | O
이온주입 공정 | 이온 종류 | 1 | 3 | 4 | 
이온주입 공정 | 증착 방법 | 3 | 9 | 12 | O
금속배선 공정 | 금속 종류 | 1 | 3 | 4 | 
잠재원인
6

## Slide 7
잠재원인 | 데이터명 | 속성 | 수집가능성 | 주요특성
클린룸 오염도 | 온도 | 연속 | O | 자동
 | 압력 | 연속 |  | 
 | 습도 | 연속 |  | 
 | 클린룸 등급 | 범주 |  | 
산화 공정 종류 | 산화 공정 종류(건/습식) | 범주 | O | 수작업
산화막 두께 | 산화막 두께 | 연속 | O | 수작업
포토 마스크 불량 | 포토 마스크 불량 | 범주 | O | 수작업
노광 조건 | 노광 파장 | 연속 | O | 자동
 | 마스크와 웨이퍼 간격 | 연속 |  | 
 | 마스크 정렬 | 범주 |  | 
식각 균일도 | 식각 균일도 | 범주 | O | 수작업
증착 방법 | 증착 방법 | 범주 | O | 수작업
데이터 수집 계획
7

## Slide 8
데이터명 | 변수명 | 의미 | 유형 | 이상치 (건) | 결측치 (건) | 정제방안
Photo_lithograpy | Resolution | 해상도 | 등간 | 0 | 2 | 결측치가 모두 같은 행에 있고, 결측 행의 UV_Type(I, H, G 세가지 타입 존재)이 H라인이기 때문에 UV_Type이 H라인인 데이터의 평균값으로 대체 혹은 행 제거
 | Line_CD | Wafer의 Line Pattern 간 거리 | 등간 | 0 | 2 | UV_Type이 H라인인 데이터로 대체
 | Energy_exposure | 가한 에너지의 양 | 등간 | 0 | 2 | UV_Type이 H라인인 데이터로 대체
Etching | Thin F1 | Etching 실시 10분 후 Thin Film 두께(nm) | 등간 | 0 | 6 | Thin에서 한행이 통째로 결측된건 평균으로 대체, 한개 값들만 결측 된건 웨이퍼넘버 27 차이인 것으로 대체 Thin 값 모두 누락 : 2 Thin F3 누락 : 1 Thin F4 누락 : 4
 | Thin F2 | Etching 실시 20분 후 Thin Film 두께(nm) | 등간 | 0 | 2 | 
 | Thin F3 | Etching 실시 30분 후 Thin Film 두께(nm) | 등간 | 0 | 3 | 
 | Thin F4 | Etching 실시 40분 후 Thin Film 두께(nm) | 등간 | 6(검토필요) | 2 | 
Ion_Implanation | Flux60s | 60초 동안 주입된 이온의 양 | 등간 | 0 | 3 | 60, 90, 160이 한번에 결측이 된 행은 평균으로 대체 90과 160에서 이상치가 매우 많기때문에 평균, 중앙, 랜덤값 등으로 다양하게 대체 한 후 모델 성능이 가장 뛰어난 값을 선택
 | Flux90s | 90초 동안 주입된 이온의 양 | 등간 | 240 | 3 | 
 | Flux160s | 160초 동안 주입된 이온의 양 | 등간 | 1308 | 2 | 
 | Flux480s | 480초 동안 주입된 이온의 양 | 등간 | 0 | 1 | 
 | Flux840s | 840초 동안 주입된 이온의 양 | 등간 | 0 | 1 | 
 | Furnace_Temp | Annealing Furnace 작업시 챔버 내 온도 | 등간 | 0 | 2 | 표준편차가 크지 않아 평균으로 대체
이상치 및 결측치 처리 계획
8
2번 안 데이터 특징 설명 없이 바로 이상치/결측치 소개

## Slide 9
이상치 및 결측치 처리 방법
9
H라인 Line_CD
H라인 Resolution
H라인 Energy_Exposure
Photo_Lithography 결측치 처리
Line_CD, Resolution, Energy_Exposure은 같은 행에서 모두 결측
다른 설명변수의 모델링으로는 해당 값들을 예측할 수 없기 때문에 평균이나 중앙값으로 대체
Line_CD는 표준편차가 크고 분포가 넓게 퍼져있어 각 변수간의 수학적 관계로 계산하는 방법도 고려해봤으나 적합하지 않은것으로 판단
Etching 결측치 처리
Thin F1, Thin F2는 표준편차가 크고 공정 중간 거쳐가는 값이기 때문에 평균 대체
Thin F3, Thin F4는 표준편차가 커 회귀를 통해 대체하려 했으나 Thin값간의 상관관계가 낮아 회귀값의 신뢰도가 부족
따라서 결측 행 제거 후 모든 변수를 이용한 모델링 진행해본 뒤 변수중요도에 따라 결측치 처리 진행할 예정
Ion_Implanation 이상치 처리
Flux 변수는 이온주입공정에서 시간에 따른 이온 주입량. 따라서 시간의 흐름에 따라 점진적으로 증가해야 하는데 Flux 90s와 Flux 160s에서 그 뒷시간보다 더 큰 값들이 다수 발견되어 모두 이상치로 판단
Flux 840s가 이온주입 공정 이후 최종 결과값인데, 그 분포가 매우 좁은 범위에 형성
Flux90s와 Flux160s의 이상치는 현재로썬 대체할 평균, 중앙값, 모델링의 방법이 명확하지 않기 때문에 우선 평균, 중앙값, 랜덤값으로 이상치를 대체 한 이후 각각의 데이터 셋에 대해 머신러닝을 진행해 보고 가장 성능이 좋은 경우를 채택할 예정
Furnace_Temp의 결측치는 표준편차가 작기때문에 평균으로 대체 예정

## Slide 10
분석계획
10
목적 | 분석방법 | 
각 변수의 분포 및 단일 변수 특성 파악 | 막대그래프 | 범주형 변수의 각 도수 확인
 | Box plot | 연속형 데이터의 이상치 확인
 | 히스토그램 | 연속형 데이터의 이상치 확인
각 변수 간의 주요 특성 및 주요 관계 파악 | 통계적 검정 | 산화물의 두께에 따른 불량 차이 검정
 | 통계적 검정 | Type(dry, wet)별로 차이가 있는지 검정
 | 산점도 | 다른 변수들이 두께에 영향을 주는지 검정 (온도, 성분, 양, 압력, 시간이 두께에 영향을 주는지)
 | 범주화 | 두께가 700nm 이상인 값과 이상 아닌 값 범주화,,,?
 | 산점도 | 변수 들간의 관계성 확인
영향 인자 확인 | 선형회귀분석 | 불량에 영향을 미치는 인자 확인 불량률 높은 인자 예측 모델링 평가지료 이용하여 가장 높은 모형 선정
 | 의사결정나무 | 영향을 주는 변수 찾기
 | 랜덤포레스트 | 
 | Gradient Boosting |