## Slide 1
공정 운영 최적화로 수율 향상
Notes: 안녕하십니까!
프로젝트지원그룹에서 IP Pjt 제안서 코칭 및 심의업무를 지원하고 있는 ○ ○ ○ 입니다.
오늘 제가 설명드릴 부분은 Smart型 IP Pjt 수행과 관련된 내용으로써 Smart의 의미, Smart型 IP Pjt의 정의와 과거 기술과의 차이점,
Pjt 적용사례, Pjt 수행시 고려해야 할 사항, 그리고 마지막으로 Pjt 수행과 관련한 지원사항 위주로 설명드리겠습니다.

## Slide 2
변수명 | 타입 | 설명
No_Die | ID | 공정에 들어가는 하나의 Wafer 고유 ID
Lot_Num | 연속형 | 공정 생산 단위, 하나의 단위에 같은 Process가 작동
Wafer_Num | 연속형 | 하나의 Lot 내 Wafer 번호, 하나의 Lot에 27개의 Wafer 존재
Ox_Chamber | 연속형 | Process별 Chamber Number , 현 공정에 총 3개의 Chamber가 존재
Process | 범주형 | 현재 진행되고 있는 공정 Process
Type | 범주형 | Oxidation 공정에서 실행되는 Process Type, Dry 와 Wet 방식 존재
Datetime | 범주형 | 공정이 시작된 날짜
Temp_Oxid | 연속형 | 공정이 수행되는 동안 Chamber 내 평균 온도 (℃ 단위)
Vapor | 연속형 | 공정에 투여되는 합성물 성분
ppm | 연속형 | 공정에 투여되는 합성물의 량 (ppm 단위)
Pressure | 연속형 | 공정이 진행되는 동안 공정에 가해지는 압력 (Torr 단위)
Oxid_Time | 연속형 | 산화공정이 진행된 시간 (분 단위)
Thinkness | 연속형 | 산화공정이 완료된 후 성장한 산화물의 두께 (nm 단위) 이론상 700nm 이상 되어야 다음 공정을 정상적으로 진행 할 수 있음
- Oxidation.csv ( row : 1,704/ columns : 13 )
데이터 항목 정의서

## Slide 3
변수명 | 타입 | 설명
No_Die | ID | 공정에 들어가는 하나의 Wafer 고유 ID
Lot_Num | 연속형 | 공정 생산 단위, 하나의 단위에 같은 Process가 작동
Wafer_Num | 연속형 | 하나의 Lot 내 Wafer 번호, 하나의 Lot에 27개의 Wafer 존재
Chamber_Num | 연속형 | Process별 Chamber Number , 현 공정에 총 3개의 Chamber가 존재
Process | 범주형 | 현재 진행되고 있는 공정 Process
Datetime | 범주형 | 공정이 시작된 날짜
N2_HMDS | 연속형 | HMDS 공정에서 N2 질소의 투여 량 (ppm 단위)
Pressure_HMDS | 연속형 | HMDS 공정에서 N2 산화물 생성시 가해지는 압력 (torr 단위)
Temp_HMDS | 연속형 | HMDS 공정에서 N2 산화물 생성시 가해지는 온도 (℃ 단위)
Temp_HMDS_bake | 연속형 | N2 산화물 흡착 시 발생하는 온도 (℃ 단위)
time_HMDS_bake | 연속형 | N2 산화물 흡착이 진행된 시간 (초 단위)
spin1_softbake | 연속형 | Spin Coat 과정에서 첫 번째 회전 스핀 수 (rpm 단위)
spin2_softbake | 연속형 | Spin Coat 과정에서 두 번째 회전 스핀 수 (rpm 단위)
spin3_softbake | 연속형 | Spin Coat 과정에서 세 번째 회전 스핀 수 (rpm 단위)
photoresist_softbake | 연속형 | Spin Coating에 투여되는 Photoresist 량 ( ml 단위)
temp_softbake | 연속형 | 투여된 Resist를 흡착시킬 때 발생한 온도 (℃ 단위)
time_softbake | 연속형 | 투여된 Resist를 흡착시키는 동안 시간 (초 단위)
resist_target | 연속형 | 흡착된 Resist의 최종 균일도 1로 갈수록 균일, 1이상은 오목/ 이하는 볼록하게 분포
- Photo_softbake.csv ( row : 1,704/ columns : 18 )
데이터 항목 정의서

## Slide 4
변수명 | 타입 | 설명
No_Die | ID | 공정에 들어가는 하나의 Wafer 고유 ID
Lot_Num | 연속형 | 공정 생산 단위, 하나의 단위에 같은 Process가 작동
Wafer_Num | 연속형 | 하나의 Lot 내 Wafer 번호, 하나의 Lot에 27개의 Wafer 존재
lithography_Chamber | 연속형 | Process별 Chamber Number , 현 공정에 총 3개의 Chamber가 존재
Process 2-1 | 범주형 | 현재 진행되고 있는 공정 Process
Datetime | 범주형 | 공정이 시작된 날짜
UV_type | 범주형 | lithography Exposure Laser UV 타입 (G-line / H-line / I-line)
wavelength_uv | 연속형 | UV Laser 의 파장 (nm 단위)
resolution | 연속형 | 해상도
energy_exposure | 연속형 | exposure Energy ( mJ/cm^2 )
Line_CD | 연속형 | Line Critical Dimension ( nm ) Lithography 의 결과로 그려진 Wafer의 Line Pattern 간 거리 적정 nm 는 25~ 55nm 사이
- Photo_lithograpy.csv ( row : 1,704/ columns : 11 )
데이터 항목 정의서

## Slide 5
변수명 | 타입 | 설명
No_Die | ID | 공정에 들어가는 하나의 Wafer 고유 ID
Lot_Num | 연속형 | 공정 생산 단위, 하나의 단위에 같은 Process가 작동
Wafer_Num | 연속형 | 하나의 Lot 내 Wafer 번호, 하나의 Lot에 27개의 Wafer 존재
Etching_Chamber | 연속형 | Process별 Chamber Number , 현 공정에 총 3개의 Chamber가 존재
Process3 | 범주형 | 현재 진행되고 있는 공정 Process
Datetime | 범주형 | 공정이 시작된 날짜
Source Power | 연속형 | Dry Etching Plasma Source Power [W]
Selectivity | 연속형 | Etching 중 선택된 (Etching 하려는) 재료만 Etching되는 비율
Temp | 연속형 | Etching 공정에서 사용된 온도
Thin Film 1 | 연속형 | Etching 실시 10분 후 Thin Film 두께 [nm]
Thin Film 2 | 연속형 | Etching 실시 20분 후 Thin Film 두께 [nm]
Thin Film 3 | 연속형 | Etching 실시 30분 후 Thin Film 두께 [nm]
Thin Film 4 | 연속형 | Etching 실시 40분 후 Thin Film 두께 [nm]
- Etching.csv ( row : 1,704/ columns : 13 )
데이터 항목 정의서

## Slide 6
변수명 | 타입 | 설명
No_Die | ID | 공정에 들어가는 하나의 Wafer 고유 ID
Lot_Num | 연속형 | 공정 생산 단위, 하나의 단위에 같은 Process가 작동
Wafer_Num | 연속형 | 하나의 Lot 내 Wafer 번호, 하나의 Lot에 27개의 Wafer 존재
Chamber_Num | 연속형 | Process별 Chamber Number , 현 공정에 총 3개의 Chamber가 존재
Process4 | 범주형 | 현재 진행되고 있는 공정 Process
Datetime | 범주형 | 공정이 시작된 날짜
Flux60s | 연속형 | 60초 동안 주입된 이온의 양
Flux90s | 연속형 | 90초 동안 주입된 이온의 양
Flux160s | 연속형 | 160초 동안 주입된 이온의 양
Flux480s | 연속형 | 480초 동안 주입된 이온의 양
Flux840s | 연속형 | 840초 동안 주입된 이온의 양
input_Energy | 연속형 | 주입 시 사용된 Plasma 에너지
Temp_implantation | 연속형 | Hydrogen Ion 주입 시 Chamber 내 온도
Furnace_Temp | 연속형 | Annealing Furnace 작업 시 Chamber 내 온도
RTA_Temp | 연속형 | RTA 작업 시 Chamber 내 온도
- Ion_Implantation.csv ( row : 1,704/ columns : 15 )
데이터 항목 정의서

## Slide 7
변수명 | 타입 | 설명
No_Die | ID | 공정에 들어가는 하나의 Wafer 고유 ID
Lot_Num | 연속형 | 공정 생산 단위, 하나의 단위에 같은 Process가 작동
Wafer_Num | 연속형 | 하나의 Lot 내 Wafer 번호, 하나의 Lot에 27개의 Wafer 존재
Datetime | Datetime | 품질검사일자
Target | 연속형 | Wafer 내 불량 Chip 개수 (전체 2000개 Die)
Error_message | 범주형 | 불량 Wafer의 주요 오류
Wafer_map | - | 오류 Wafer Map (참고 자료)
- QualityInspection.csv ( row : 1,704 / columns : 7 )
데이터 항목 정의서