## Slide 1
반도체 공정별 운전조건 최적화 및 실시간 모니터링 시스템 구축을 통한 불량률 감소
B4조 김민경 서형준 손유정 이영호 이찬희 임솔이

## Slide 2
2
contents
01
02
03
04
05
추진배경
현황 및 개선기회
분석계획
분석결과
개선안

## Slide 3
국내 수출액 중 반도체가 차지하는 비중이 19.3%인 상황에서 세계 반도체 시장이 성장함에도 불구하고 T사의 매출 상승률은 하락하여 공정최적화를 통한 조업 안정화가 필요
3
Chart: T사 매출 상승률
| 2018.12 | 2019.06 | 2019.12 | 2020.06 | 2020.12
 | 0.17 | 0.13 | 0.08 | 0.05 | 0.04
1. 추진배경

## Slide 4
2. 현황 및 개선기회
4
세계 반도체 시장은 AI/빅데이터 기술을 통한 무인화/자동화 공정으로 불량률 개선 중. T사도 빅데이터 기반 실시간 모니터링 기술 도입으로 불량률 0% 목표 (현재 7%)
IoT 사업과 자율주행 시장이 성장함에 따라 장기간 IoT/AI 반도체 수요의 증가가 예상되므로 지속적 경쟁 우위를 위하여 원가 절감 필요
2. 현황 및 개선기회
2. 현황 및 개선기회

## Slide 5
5
성과지표 | 현수준 | 목표수준 |  | 
 | 20 | 21 | 22 | 23
불량률 | 7% | 5% | 3% | 0%
매출 상승률 | 4% | 16% | 25% | 36%
운전 최적화를 통한 불량률은 감소하고 이에 따른 매출 상승률 증가 기대
KPI(Key Performance Indicator)
반도체 불량률 개선 측정 지표 선정
2. 현황 및 개선기회

## Slide 6
식각공정
6
반도체 생산공정의 이해
증착&이온주입 공정
포토공정
산화공정
웨이퍼제조
패키징공정
EDS공정
금속배선공정
감광제 도포
노광
그려진 패턴 제거
산화막 형성
금속선 배선
양품 반도체 칩 절단
최종 칩 검사 및 포장
전기적 특성검사
각 소자를 분리하는 막 형성
전기적 특성 이온 주입
잉곳 절단
웨이퍼연마
2. 현황 및 개선기회
2. 현황 및 개선기회

## Slide 7
7
목적 | 분석 계획 | 
 | 분석방법 | 분석내용
각 변수 분포 및 단일 변수 특성 파악 | 막대그래프 | 챔버, 산화공정 종류, 리소그래프 UV 타입 등 범주형 변수의 도수 확인
 | 히스토그램 | 산화막 두께, Line CD, 식각 두께 등 연속형 변수의 기술 통계량, 히스토그램, boxplot으로 데이터의 분포와 이상치 확인 및 대체
 | Boxplot | 
각 변수간의 주요 특성 및 주요 변수간 관계 파악 | C 관리도 | 챔버 경로별 C 관리도를 그리고 안정한 집단과 안정하지 못한 집단 확인
 | 2 Proportion test | 안정적인 공정과 불안정적인 공정의 불량률 발생 차이 확인 관리도 분석으로 구분된 챔버 경로별 불량률 차이 검정, 부하 분석
 | 카이제곱검정 | 공정 흐름별 불량 발생 차이 확인
 | Boxplot | 챔버 경로별 불량률 상위 공정과 하위 공정으로 나눠서 설명변수간 boxplot 분석
 | Mann-whitney U 분석 | 안정적인 공정과 불안정적인 공정 경로의 불량률 차이 확인
불량에 끼치는 요인 예측 모델 개발 | 로지스틱 회귀분석 | 공정별 변수에 따른 불량에 끼치는 영향 모델링 불량에 영향을 끼치는 변수 확인 평가지표를 종합적으로 고려해 가장 높은 모형 선정
 | 의사결정나무 | 공정별 변수에 따른 불량에 끼치는 영향 모델링 불량에 영향을 끼치는 변수 확인 평가지표를 종합적으로 고려해 가장 높은 모형 선정
 | 랜덤포레스트 | 
 | Gradient Boosting | 
 | SVM | 
 | ANN | 
3. 분석계획
3. 분석계획

## Slide 8
8
C 관리도를 통한 챔버 경로별 안정성 확인 결과, 불안정 공정 내 이상 데이터 발생 빈도가 높아짐에 따라
최적의 챔버 경로 탐색 필요
안정한 공정
불안정한 공정
안정/불안정 공정 간 이상 발생 차이 검정
구분 | 전체 데이터 수 | 이상 데이터 수
안정한 공정 | 91 | 25
불안정한 공정 | 88 | 70
Path: 11222 > 이상치 : 3개
Path: 32333 > 이상치 : 17개
챔버 경로 별 공정 진행도
2 proportion test
C 관리도
1
1
1
1
2
2
2
3
3
Oxidation
Soft bake
Lithography
Etching
Ion Implantation
안정
불안정
2
3
3
3
1
2
4. 분석결과
4. 분석결과

## Slide 9
4. 분석 결과
9
Chart: Path별 총 생산
생산이 많은 경로와 적은 경로두 집단으로 나눠 불량률 비교
생산량과 결함수로 불량률 계산
중앙값 : 56,316
경로별 총 불량칩 / 경로별 총 생산량
= 경로별 총 칩 불량률
Chart: Path별 총 불량률
Chart: Path별 총 생산
생산량이 많은 공정일 때 불량률 상승
구분 | 중앙값 이상 | 중앙값 이하
총 생산량 | 2,688,006 | 1,002,858
총 불량수 | 127,402 | 48,236
단위 : 개 / 중앙값 : 56,316
chisq = 7.204
P-value = 0.007
챔버 경로별 총 생산량과 불량률 비교 결과 총 생산량이 많을수록 불량률도 높게 나타나기 때문에
챔버 경로별 부하에 따른 최적 생산 경로 조정 필요
챔버 경로별 생산량 추이
카이제곱 검정 결과
4. 분석결과

## Slide 10
4. 분석 결과
10
 | Train_accuracy | Test_accuracy | Test F1_score | Test AUC
Decision Tree | 0.946 | 0.947 | 0.426 | 0.638
Gradient Boosting | 1.000 | 0.979 | 0.836 | 0.886
SVM | 0.999 | 0.975 | 0.800 | 0.858
ANN | 0.999 | 0.963 | 0.771 | 0.92
전처리
모델링
모델 선정
Oxidation
Soft bake
Lithography
Etching
Ion Implantation
Decision Tree
Gradient Boosting
SVM
ANN
모델
도출
F1 score를
통해
모델 선정
모델 선정 진행도
모델 성능 평가
운전조건에 따른 불량 발생 예측모델 개발 : F1 Score 결과에 따른 Gradient Boosting 모델 선정
4. 분석결과

## Slide 11
11
Boxplot을 이용한 공정별 최적조건 도출
Resolution
ppm
Etching_rate
Bad Good
Bad Good
Bad Good
모델의 변수 중요도
공정 안정도별 공정 조건 비교로 불량률을 최소화하는 최적 조건 도출을 통한 공정 최적화가 요구됨
공정명 | 산화 | 산화 | 산화 | 포토
선발 변수 | type | pressure | thickness | resolution
공정명 | 포토 | 식각 | 이온주입
선발 변수 | Photo resist | Etching rate | RTA_Temp
4. 분석결과

## Slide 12
12
반도체 품질예측 시스템 구축 및 최적 운전조건 적용으로 불량률 최소화
실시간 모니터링 시스템 구축 및 운영
실시간 불량 예측 시스템을 통한 수율 향상
빅데이터 기반 스마트 공정 도입
운전 조건 최적화위한 유지·관리 시스템 필요
안정된 공정에 대한 탐색 필요
부하 증가에 대한 대안 수립 필요
불량률 감소를 통한 원가절감필요
개선기회
개선안
5. 개선안

## Slide 13
13
주요 변수 최적화 결과 불량률 0.29%로 감소
주요공정변수 | 현행 |  | 개선
산화공정 Type | Dry / Wet |  | Wet
산화공정 pressure | 0.18 ~ 0.23 (Torr) |  | 0.21 ~ 0.22 (Torr)
산화공정 ppm | 21.07 ~ 49.91 (ppm) |  | 45.96 ~ 49.91 (ppm)
산화공정 Thickness | 681.4 ~ 737.4 (nm) |  | 723.9 ~ 727.6 (nm)
포토공정 Resolution | 441.7 ~ 582.8 (nm) |  | 459.6 ~ 468.5 (nm)
포토공정 Photo resist | 4.80 ~ 5.14 (ml) |  | 5.12 ~ 5.14 (ml)
식각공정 Etching rate | 155.1 ~ 178.5 (nm / min) |  | 160.5 ~ 163.3 (nm / min)
이온주입공정 RTA_Temp | 148 ~ 162 (℃) |  | 148 ~ 151 (℃)
불량률
7%
불량률
0.29%
GB 모델링
총 1704장 웨이퍼 중
운전조건 개선으로 Location불량 감소
구분 | 불량수
개선 전 | 117
개선 후 | 5
5. 개선안

## Slide 14
14
실시간 모니터링 시스템으로 부하 챔버 경로제어 통해 부하율 1/10로 감소
Chart: Path별 총 생산
Chart: Path별 총 생산
현재 공정 경로
min 19494 ~ max 97470
개선 공정 경로
average 45486
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
부하
실시간 모니터링 시스템
안정화 공정
5. 개선안